## Slide 1: Hukum Maxwell
Pertemuan ke-7

## Slide 2: Hukum Maxwell Bentuk Integral
Bentuk integral -> lebih mudah dimengerti secara fisik
Menggambarkan secara matematis medan magnet, medan listrik, dengan muatan listrik dan distribusi arus
Terdiri atas 4 buah hukum :
Hukum Gauss untuk medan listrik
Hukum Gauss untuk medan magnet
Hukum Faraday
Hukum Ampere

## Slide 3: Hukum Gauss untuk medan listrik (1)
Mengkuantisasikan medan listrik dengan distribusi muatan
Hk. Gauss : Jumlah total flux listrik yang memancar dari sebuah permukaan bidang yang tertutup sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi oleh permukaan tertutup tersebut
E = intensitas medan listrik [V/m2] atau [N/C]
0 = permitivitas udara = 8.854 x 10-12 [F/m]
Q = muatan [C]

## Slide 4: Hukum Gauss untuk medan listrik (2)
Besaran Q dapat diganti dengan distribusi muatan per volume v [C/m3], dimana volume dv dilingkupi oleh luas ds
Melalui hukum ini perhitungan total flux dari benda bermuatan dilakukan dengan membuat suatu bidang imajinasi yang melingkupi benda tsb  bidang gauss

## Slide 5: Hukum Gauss untuk medan listrik – penerapan (1)
Pada sebuah bola dengan radius ro terdapat muatan yang terdistribusi secara merata. Hitunglah medan listrik di dalam dan di luar bola.
Untuk r > r0
r
r0
v
s

## Slide 6: Hukum Gauss untuk medan listrik (4)

## Slide 7: Hukum Gauss untuk medan listrik (5)

## Slide 8: Hukum Gauss untuk medan listrik (6)
Untuk r < r0
r
r0
v
s

## Slide 9: Hukum Gauss untuk medan magnet
Hk. Gauss : Jumlah total flux magnet yang masuk dan keluar dari sebuah permukaan bidang yang tertutup sama dengan nol
Garis flux magnet merupakan garis tertutup
B = rapat flux magnet [Wb/m2]

## Slide 10: Hukum Faraday (1)
Oersted pada 1820 menemukan bahwa arus menimbulkan medan magnet
Faraday ingin membuktikan bahwa medan magnet juga menimbulkan arus

## Slide 11: Hukum Faraday (2)
Arus yang terukur hanya terjadi sesaat sesudah on dan sesudah off
Arus terjadi jika ada perubahan medan magnet terhadap waktu

## Slide 12: Hukum Faraday (3)
Medan magnet yang berubah thd waktu menghasilkan medan listrik yang berputar mengelilingi medan magnet.
Medan listrik ini menggerakkan elektron pada loop penerima sehingga menimbulkan arus listrik

## Slide 13: Hukum Faraday (4)
Hubungan antara contour c dan permukaan s mengikuti kaidah tangan kanan

## Slide 14: Hukum Faraday – Penerapan (1)
Diketahui konduktor berbentuk loop persegi empat ditempatkan normal terhadap rapat flux magnet B = Bo cost az . Tentukan besarnya emf pada loop tersebut, dan bandingkan variasi waktu dari total magnetic flux dengan emf.

## Slide 15: Hukum Faraday – Penerapan (2)
Hitung total flux magnet m yang menembus loop
Hitung emf dengan hukum Faraday

## Slide 16: Hukum Faraday – Penerapan (3)
Perbandingan variasi t antara m dan emf

## Slide 17: Hukum Faraday – Penerapan (4)
Pada saat flux magnetik yang menmbus loop menurun (½ periode pertama), emf berharga positif
Artinya emf akan menghasilkan arus yang nantinya menghasilkan medan magnet yang arahnya out of paper yang bertujuan untuk menambah flux magnet yang menembus pada loop
 Hukum LENZ : emf hasil induksi akan memiliki arah yang akan melawan perubahan yang terjadi pada medan magnet yang menghasilkannya.

## Slide 18: Hukum Ampere (1)
Hasil integral garis dari rapat flux magnet sepanjang countour c adalah sama dengan jumlah arus yang menembus bidang s yang dilingkupi contour c
Arus ada 2 jenis :
Arus konvensional disebabkan pergerakkan elektron
Arus yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah flux listrik yang menembus bidang s thd waktu  arus pergeseran

## Slide 19: Hukum Ampere (2)
Arus konvensional
Arus pergeseran
B = rapat flux magnet [Wb/m2]
J = rapat arus [C/det.m2] atau [A/m2]
E = intensitas medan listrik [V/m]
0 = permitivitas udara = 8.854 x 10-12 [F/m]
0 = permeabilitas udara = 4 x 10-7 [H/m]
dl = vektor panjang differensial
ds = vektor luas differensial

## Slide 20: Arus pergeseran (1)
Merupakan besaran matematis yang ditemukan oleh Maxwell sehingga hukum Ampere dapat berlaku secara umum
Salah satu aplikasi yang membutuhkan besaran ini adalah pada keping kapasitor
I
C
S1
S2
I

## Slide 21: Arus pergeseran (2)
Besarnya arus yg menembus S1
Besarnya arus yg menembus S2 dimana S2 melewati tengah keping kapasitor
I
C
S1
S2
I

## Slide 22: Arus pergeseran (3)
Berarti hukum Ampere tidak berlaku umum karena bentuk permukaan yang terlibat dalam perhitungan harus tetap
Untuk itu, Maxwell menyatakan bahwa antara keping kapasitor terdapat arus pergeseran :
Karena hukum Ampere bersifat umum maka:

## Slide 23: Arus pergeseran (3)
Darimana asal persamaan arus pergeseran ?
Q = (v) (volume) = (s) (luas)

## Slide 24: Kenapa Hk. Maxwell ??? (1)
Hukum Maxwell terdiri atas 4 hukum (Gauss utk E, Gauss utk B, Faraday, dan Ampere)
Sumbangan Maxwell ‘hanya’ pada hukum Ampere berupa arus pergeseran
Apa kontribusi dari arus pergesaran ???

## Slide 25: Kenapa Hk. Maxwell ??? (2)
Perhatikan hukum Faraday dan Ampere !
B berubah terhadap waktu menghasilkan E
B yang dihasilkan oleh E yang berubah thd t juga bersifat berubah thd t
E yang berubah terhadap t menghasilkan B
E yang dihasilkan oleh B yang berubah thd t juga bersifat berubah thd t, dst  MEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG

## Slide 26: Kenapa Hk. Maxwell ??? (3)
E, H, I
I

## Slide 27: Medan statis
Medan statis berarti medan yang harganya tidak berubah terhadap waktu
Pada medan statis, hukum Maxwell berubah menjadi :
Tidak ada hubungan antara medan listrik dan medan magnet untuk kondisi statis