## Slide 1: Teori Cahaya
Pendekatan Geometris
Gelombang Elektromagnetik
Teori Kuantum

## Slide 2: Pendekatan Geometris
Sinar (ray) yang merambat lurus
Kecepatan di ruang hampa
c = 1/ √(εoμo)= 299,792,458 m/s ≈ 3 x 108 m/s
Kec di medium lain
v = c/n
n adalah indeks bias medium (index of refraction)
  n = c/v =√(εμ)/√(εoμo)
  μo : Permeabilitas hampa udara = 4π x 10-7 N s2 C-2
  εo : Permitivitas hampa udara = 8,85 x 10-12 C2 N-1 m-2
Hukum SNELL mengenai pemantulan
Cahaya datang, cahaya pantul, dan garis normal terletak pada bidang datar
Sudut datang = sudut pantul

## Slide 3
Hukum SNELL mengenai pembiasan
n1<n2 Cahaya terus
dibelokkan mendekati normal
n1>n2 Cahaya terus
dibelokkan menjauhi normal

## Slide 4
TIR (Total Internal
Reflection)

## Slide 6: Pendekatan Gelombang EM
Cahaya: Gelombang EM dengan f ~ 1014 Hz

## Slide 7
Polarisasi gelombang EM

## Slide 8
Hukum Fresnel
Bidang datang: bidang tegak lurus terhadap bidang batas dan melalui
arah perambatan cahaya.
Vektor medan listrik tegak lurus arah perambatan cahaya

## Slide 12: Pendekatan Teori Kuantum
Cahaya merupakan serangkaian energi yang terkuantisasi secara diskrit yang disebut quanta atau photons
Energi cahaya (quanta/photon) bergantung pada frekuensi
E = h.f
keterangan:
h = konstanta Planck = 6,626 x 10-34 [J.s]
f = frekuensi [Hz]
1 eV = 1,6 x 10-19 J
Dapat menjelaskan fenomena dispersi, emisi, dan absorpsi

## Slide 13: contoh soal
Untuk mendapatkan daya 1μW berkas cahaya pada panjang gelombang 0,85 μm, dibutuhkan berapa photon per detik
?
Waktu pengamatan = 1s
Daya yang dihasilkan: 1 uW
Energi yang dbutuhkan untuk mendapatkan daya sebesar diatas = P.t = 1uW . 1 s = 1 uJ (Energi total)
Energi satu photon: 2,34 x 10-19 J
So, jumlah photon-nya: energi total/ energi 1 photon= 1 uJ / 2,34.10-19 J = 427 x 1010 photon