## Slide 1: Integrasi pada Vektor
Elektromagnetika 1
Pertemuan ke-5

## Slide 2: Integral garis (1) - Besaran skalar
Integral adalah penjumlahan yg dapat melibatkan besaran skalar dan vektor
Pada sebuah contour (lintasan) c terdapat besaran skalar A(l )
Untuk menghitung jumlah total dari besaran A pada lintasan c dilakukan integrasi:

## Slide 3: Integral garis (2) – Besaran vektor
Sepanjang lintasan c terdapat vektor-vektor kecil
Integrasi vektor pada lintasan c menghasilkan vektor lurus dari titik a ke b

## Slide 4: Integral garis (3) - Besaran vektor
Salah satu aplikasi penting dari konsep integral garis pada besaran vektor di bidang ilmu elektromagnetik adalah : Integral garis dari komponen vektor yang arahnya tangential terhadap lintasan
Notasi :
t merupakan vektor satuan yang arahnya tangential/paralel/sejajar terhadap lintasan integrasi

## Slide 5: Integral garis (4) - Besaran vektor
Contoh kasus :
Berapa besar daya yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik a ke b sepanjang lintasan c jika diberikan medan listrik seperti diatas ???

## Slide 6: Integral garis (5) - Besaran vektor
Rumus dasar daya : W = F . s = q E . S
Karena arah medan listrik tidak searah dengan arah lintasan yang akan ditempuh oleh muatan, maka utk menghitung daya total dibutuhkan interasi garis yang melibatkan besaran vektor

## Slide 7: Integral garis (6) - Besaran vektor
Solusinya adalah dengan menghitung daya di setiap segmen lintasan
Komponen E yang searah dengan lintasan

## Slide 8: Integral Garis untuk Besaran Vektor pada sistem koordinat (1)

## Slide 9
Cartesian
  A = Ax ax + Ay ay + Az az
  dl = dx ax + dy ay + dz az
Integral Garis untuk Besaran Vektor pada sistem koordinat (2)

## Slide 10
Silinder
  A = A a + A a + Az az
  dl = d a +  d a + dz az
Integral Garis untuk Besaran Vektor pada sistem koordinat (3)

## Slide 11
Bola
  A = Ar ar + A a +A a
  dl = dr ar + r d a + r sin  d a
Integral Garis untuk Besaran Vektor pada sistem koordinat (4)

## Slide 12: Integrasi Luas untuk Besaran Vektor (1)
Penerapan : menghitung vektor yang menembus suatu bidang dengan tegak lurus
Pada integrasi luas ini dikenal besaran differensial area si yang terletak pada bidang s
Distribusi garis vektor pada seluruh permukaan bidang s dapat uniform dan atau nonuniform
Distribusi garis vektor pada differensial area si dapat diasumsikan uniform

## Slide 13: Integrasi Luas untuk Besaran Vektor (2)
Flux yang dihitung adalah yang arahnya normal (tegak lurus) terhadap bidang si
Tembus semua
Tidak ada yang tembus

## Slide 14: Integrasi luas untuk besaran vektor (3)
n = vektor satuan dengan arah tegak lurus terhadap bidang si

## Slide 15: Integrasi luas untuk besaran vektor (4)
Contoh: Diketahui vektor B pada suatu sistem koordinat cartesian dimana
B = (x + 2) ax + (1 – 3y) ay + 2z az
Hitunglah jumlah vektor B yang menembus keluar kubus dengan batas
0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 1; 0 ≤ z ≤ 1

## Slide 16: Integrasi luas untuk besaran vektor (5)
Jawab : Jumlah vektor B yang menembus bidang kubus adalah vektor B yang tegak lurus terhadap bidang yang ditembus
X
c
a
d
b
f
e
g
z
Y
h
Untuk perhitungan digunakan persamaan sbb :

## Slide 17: Integrasi luas untuk besaran vektor (6)
Bidang abcd, x = 0, ds = dsx = - dy dz ax

## Slide 18: Integrasi luas untuk besaran vektor (7)
Bidang efgh, x = 1, ds = dsx = dy dz ax

## Slide 19: Integrasi luas untuk besaran vektor (8)
Bidang aehd, y = 0, ds = dsy = - dx dz ay

## Slide 20
Bidang bfgc, y = 1, ds = dsy = -dx dz ay
Integrasi luas untuk besaran vektor (9)

## Slide 21
Integrasi luas untuk besaran vektor (10)
Bidang aefb, z = 0, ds = dsz = -dx dy az

## Slide 22: Integrasi luas untuk besaran vektor (11)
Bidang dhgc, z = 1, ds = dsz = dx dy az
Total